Fomento destina 1,6 millones a la mejora y actualización de la señalización en varias carreteras de Tarragona

Madrid, 2 de julio de 2009 (Ministerio de Fomento).

El Ministerio de Fomento ha adjudicado a la empresa Salmantina de Seguridad Vial, S.A. las obras de actualización de la señalización vertical y el balizamiento en varias carreteras de Tarragona. El presupuesto de adjudicación asciende a 1.693.642,58 euros.

La presente actuación mejorará de la señalización vertical y el balizamiento con el objetivo de mejorar la seguridad vial. Los tramos en los que se ejecutarán estos trabajos son los siguientes:

•	A-7, Autovía del Mediterráneo, del p.k. 1.151+775 al p.k. 1.165+650. Tramo: Origen Variante de Vila-seca - Final 1° cinturón de Tarragona.

•	T-11, del p.k. 0+000 al p.k. 10+000. Tramo: Variante de Reus.

•	N-240, del p.k. 0+000 al p.k. 49+200. Tramo: Centro urbano de Tarragona - L.P. Lleida.

•	N-340, del p.k. 1.058+440 al p.k. 1.146+300. Tramo: L.P. Castellón - Enlace Cambrils Este A-7.

•	N-340, del p.k. 1.165+650 al p.k. 1.201+720. Tramo: Final 1° cinturón Tarragona - L.P. de Barcelona.

•	N-420, del p.k. 781+350 al p.k. 869+000. Tramo: L.P. Teruel - Origen Variante de Reus

Características Técnicas

Las características principales de la actuación son:

	Sustitución de los captafaros en la barrera de seguridad de las autovías A-7 y T-11.

	Instalación de unos 48.644 captafaros de 2 caras tipo ojos de gato con nivel 3 de retrorreflectancia en bordes de calzada y en bifurcaciones de enlaces e intersecciones.

	Instalación de 7.059 hitos de arista con nivel 2 de retrorreflectancia sobre la barrera de seguridad o directamente cimentados en el terreno en las carreteras convencionales.

	Sustitución de las placas de señales de código en la carretera N-340 por otras nuevas retrorreflectancia de nivel 2.

	Instalación de señales de STOP en todos los accesos de las carreteras N-240, N-340 y N-420.

	Sustitución de la cartelería existente en preavisos, salidas y confirmaciones de ruta en las carreteras N-240, N-340 y N-420.

	Sustitución de cartelería en pórticos y banderolas en carreteras convencionales y autovías.

	Instalación de 11 nuevas banderolas de 9,4m de altura y un brazo de 5,5m en el tramo inicial de N-340.